通风工程工程量明细表	（一）

| 序号 | 项 目 | 规 格 型 号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多叶排烟口 | （1000+250）*630 | 2 |  |  | 280℃关闭，常闭，带远控 |
| 2 | 多叶排烟口 | （750+250）*630 | 2 |  |  | 280℃关闭，常闭，带远控 |
| 3 | 多叶送风口 | 400*（750+250） | 117 |  |  | 常闭 |
| 4 | 防烟防火阀 | 200*200 | 9 |  |  | 70℃关闭，常开 |
| 5 | 防烟防火阀 | D100 | 12 |  |  | 70℃关闭，常开 |
| 6 | 防烟防火阀 | 400*320 | 2 |  |  | 70℃关闭，常开 |
| 7 | 防烟防火阀 | 400*250 | 3 |  |  | 70℃关闭，常开 |
| 8 | 防烟防火阀 | 800*400 | 4 |  |  | 70℃关闭，常开 |
| 9 | 防烟防火阀 | 1250*400 | 3 |  |  | 70℃关闭，常开 |
| 10 | 防烟防火阀 | 1000*500 | 1 |  |  | 70℃关闭，常开 |
| 11 | 防烟防火阀 | 1000*400 | 2 |  |  | 70℃关闭，常开 |
| 12 | 防烟防火阀 | 320*200 | 1 |  |  | 70℃关闭，常开 |
| 13 | 防烟防火阀 | 630*630 | 4 |  |  | 70℃关闭，常开 |
| 14 | 防烟防火阀 | 630*400 | 1 |  |  | 70℃关闭，常开 |
| 15 | 防烟防火阀 | 1250*500 | 1 |  |  | 70℃关闭，常开 |
| 16 | 排烟防火阀 | 1000*800 | 1 |  |  | 280℃关闭，常开 |
| 17 | 排烟防火阀 | 1000*500 | 1 |  |  | 280℃关闭，常开 |
| 18 | 排烟防火阀 | 500*400 | 5 |  |  | 280℃关闭，常开 |
| 19 | 排烟防火阀 | 400*250 | 9 |  |  | 280℃关闭，常开 |
| 20 | 排烟防火阀 | 400*320 | 3 |  |  | 280℃关闭，常开 |
| 21 | 排烟防火阀 | 630*400 | 13 |  |  | 280℃关闭，常开 |
| 22 | 排烟防火阀 | 800*400 | 4 |  |  | 280℃关闭，常开 |
| 23 | 排烟防火阀 | 800*630 | 1 |  |  | 280℃关闭，常开 |
| 24 | 排烟防火阀 | 1250*400 | 4 |  |  | 280℃关闭，常开 |
| 25 | 排烟防火阀 | 1250*500 | 1 |  |  | 280℃关闭，常开 |
| 26 | 排烟防火阀 | 400*400 | 2 |  |  | 280℃关闭，常开 |
| 27 | 排烟防火阀 | 1000*400 | 1 |  |  | 280℃关闭，常开 |
| 28 | 排烟防火阀 | 800*800 | 1 |  |  | 280℃关闭，常开 |
| 29 | 风管止回阀 | 500*500 | 2 |  |  |  |
| 30 | 风管止回阀 | 630*630 | 5 |  |  |  |
| 31 | 风管止回阀 | 800*630 | 3 |  |  |  |
| 32 | 风管止回阀 | 1000*1000 | 2 |  |  |  |
| 33 | 风管止回阀 | 400*400 | 1 |  |  |  |
| 34 | 风管止回阀 | 1000*800 | 1 |  |  |  |
| 35 | 风管止回阀 | 800*800 | 1 |  |  |  |
| 36 | 电动对开多叶调节阀 | 500*400 | 1 |  |  |  |
| 37 | 电动对开多叶调节阀 | 1000*800 | 1 |  |  |  |
| 38 | 电动对开多叶调节阀 | 1000*1000 | 1 |  |  |  |
| 39 | 电动对开多叶调节阀 | 800*800 | 1 |  |  |  |
| 40 | 电动对开多叶调节阀 | 630*400 | 3 |  |  |  |

通风工程工程量明细表	（二）

| 序号 | 项 目 | 规 格 型 号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 自垂百叶风口 | 500*800 | 7 |  |  |  |
| 42 | 自垂百叶风口 | 400*250 | 64 |  |  |  |
| 43 | 单层百叶风口 | 200*200 | 6 |  |  |  |
| 44 | 单层百叶风口 | 400*320 | 34 |  |  |  |
| 45 | 单层百叶风口 | 400*250 | 12 |  |  |  |
| 46 | 单层百叶风口 | 500*400 | 39 |  |  |  |
| 47 | 单层百叶风口 | 800*400 | 4 |  |  |  |
| 48 | 单层百叶风口 | 500*320 | 1 |  |  |  |
| 49 | 单层百叶风口 | 630*500 | 2 |  |  |  |
| 50 | 单层百叶风口 | 400*400 | 2 |  |  |  |
| 51 | 单层百叶风口 | 320*200 | 1 |  |  |  |
| 52 | 单层百叶风口 | 1250*500 | 1 |  |  |  |
| 53 | 双层百叶风口 | 400*320 | 3 |  |  |  |
| 54 | 双层百叶风口 | 1250*630 | 1 |  |  |  |
| 55 | 双层百叶风口 | 500*250 | 22 |  |  |  |
| 56 | 双层百叶风口 | 1000*630 | 1 |  |  |  |
| 57 | 双层百叶风口 | 250*200 | 1 |  |  |  |
| 58 | 微孔板消声器 | 1250*400 L=2000 | 2 |  |  |  |
| 59 | 微孔板消声器弯头 | 1250*400 | 1 |  |  |  |
| 60 | 微孔板消声器 | 1250*500 L=2000 | 1 |  |  |  |
| 61 | 微孔板消声器 | 1000*500 L=2000 | 1 |  |  |  |
| 62 | 微孔板消声器弯头 | 1000*400 | 2 |  |  |  |
| 63 | 密闭对开多叶调节阀 | 400*400 | 1 |  |  |  |
| 64 | 密闭对开多叶调节阀 | 630*630 | 1 |  |  |  |

人防设备明细表

| 编号 | 项 目 | 规 格 型 号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超压排气活门 | PS-D250 | 4 |  |  |  |
| 2 | 手动密闭阀门 | D40J-0.5 DN400 | 2 |  |  |  |
| 3 | 手动密闭阀门 | D40J-0.5 DN600 | 4 |  |  |  |
| 4 | 手动密闭阀门 | D40J-0.5 DN300 | 2 |  |  |  |
| 5 | 油网滤尘器 | LWP-D 4块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 过滤吸收器 | SR78-1000 | 3 |  |  |  |
| 7 | 换气堵头 | D315 | 2 |  |  |  |
| 8 | 插板阀 | D441 | 1 |  |  |  |
| 9 | 插板阀 | D666 | 1 |  |  |  |
| 10 | 测压管 | DN15热镀锌钢管.铜球阀 | 1 |  |  |  |
| 11 | 放射性监测取样管 | DN32热镀锌钢管.铜球阀 | 1 |  |  |  |
| 12 | 测压装置 | DN15热镀锌钢管.铜球阀 | 1 |  |  | 倾斜式 |
| 13 | 尾气监测取样管 | DN32热镀锌钢管.截止阀 | 1 |  |  | 1.6MPa |
| 14 | 橡胶软接 | DN300 | 8 |  |  |  |
| 15 | 短管 | D441 | 1 |  |  |  |

通风设备明细表  (1)

| 编号 | 项 目 | 规 格 型 号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道风机 TDG-III NO.6.3 | 风量11008m³/h 全压621Pa 转速1450rpm 功率4KW | 2 |  |  | JY5、JY10 |
| 2 | 管道风机 TDG-II NO.7.1 | 风量22200m³/h 全压641Pa 转速1450rpm 功率7.5KW | 4 |  |  | JY4、JY9 JY3、JY8 |
| 3 | 管道风机 TDG-II NO.7.1 | 风量20800m³/h 全压698Pa 转速1450rpm 功率7.5KW | 1 |  |  | JY2 |
| 4 | 管道风机 TDG-II NO.7.1 | 风量24642m³/h 全压801Pa 转速1450rpm 功率11KW | 1 |  |  | JY7 |
| 5 | 管道风机 TDG-II NO.11.2 | 风量48533m³/h 全压690Pa 转速960rpm 功率15KW | 2 |  |  | JY1、JY6 |
| 6 | 消防排烟风机 TDXP-I NO.10 | 风量44226m³/h 全压521Pa 转速1450rpm 功率11KW | 1 |  |  | Y6 |
| 7 | 消防排烟风机 TDXP-I NO.8 | 风量32968m³/h 全压483Pa 转速1450rpm 功率7.5KW | 1 |  |  | Y7 |
| 8 | 双速消防排烟 风机 TDXP-S3 NO.5 | 风量7433/4862m³/h 全压472/207Pa 转速1450/960rpm 功率1.8/1.3KW | 1 |  |  | Y（F）5 高速:排烟 低速:排风 |
| 9 | 双速管道风机 TDG-S2 NO.4.5 | 风量6321/4185m³/h 全压327/143Pa 转速1450/960rpm 功率1.1/0.85KW | 1 |  |  | S5 |
| 10 | 双速消防排烟 风机 TDXP-S2 NO.7.1 | 风量24642/16313m³/h 全压801/351Pa 转速1450/960rpm 功率9/3KW | 1 |  |  | Y（F）4 高速:排烟 低速:排风 |
| 11 | 双速消防排烟 风机 TDXP-S3 NO.9 | 风量33484/25113m³/h 全压573/322Pa 转速960/720rpm 功率10/4.5KW | 1 |  |  | Y（F）3 排风兼排烟 |
| 12 | 双速消防排烟 风机 TDXP-S2 NO.6.3 | 风量18870/12493m³/h 全压676/296Pa 转速1450/960rpm 功率6/2KW | 1 |  |  | Y（F）2 高速:排烟 低速:排风 |
| 13 | 防爆轴流风机 TDZ3511-B NO.2.8 | 风量826m³/h 全压38Pa 转速1450rpm 功率0.12KW | 1 |  |  | P2.出口配防爆自垂百叶 |
| 14 | 消防排烟风机 TDXP-I NO.8 | 风量26958m³/h 全压661Pa 转速1450rpm 功率7.5KW | 1 |  |  | Y1 |

通风设备明细表     (2)

| 编号 | 项 目 | 规 格 型 号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 管道风机 TDG-I NO.5.6 | 风量7430m³/h 全压428Pa 转速960rpm 功率2.2KW | 1 |  |  | 人防P1 |
| 16 | 混流风机 IMX-550 | 风量7371m³/h 全压680Pa | 1 |  |  | 清洁通风 |
|  |  | 风量13500m³/h 全压493Pa |  |  |  | 排烟补风 |
|  |  | 转速1450rpm 功率4KW |  |  |  | 人防S1 |
| 17 | 离心风机 6-41-II NO.5.4A | 风量3000m³/h 全压1200Pa 转速1420rpm 功率3KW | 1 |  |  | 右90℃ 滤毒风机 |
| 18 | 立式新风机组 GX12 右式 | 风量12000m³/h 余压150Pa 加热量180KW 功率3KW | 1 |  |  | S4. 热媒: 80/60℃热水 |
| 19 | 立式新风机组 GX18 左式 | 风量18000m³/h 余压350Pa 加热量260KW 功率5.5KW | 1 |  |  | S3. 热媒: 80/60℃热水 |
| 20 | 立式新风机组 GX10 右式 | 风量10000m³/h 余压150Pa 加热量150KW 功率3KW | 1 |  |  | S2. 热媒: 80/60℃热水 |
| 21 | 排风扇 | 风量200m³/h 功率60W | 36 |  |  | 220V |
| 22 | 电热空气幕 | DRM16/2 功率24KW | 3 |  |  |  |